Ответ: Возможны два варианта взаимного расположения траекторий движения сухогруза и буксира. Минимальное расстояние между плавсредствами в одном случае приближённо равно км, а во втором -км. Таким образом, минимально возможное расстояние равно  км.

Рассмотрено некоторое обобщение задачи. Здесь получены формулы (3), (4) для минимальных расстояний в каждом из двух случаев.

Оценка: 5 баллов.

Решение: Рассчитаем траекторию и закон движения для каждого из плавсредств по отношению к маяку M.

Для сухогруза Альфа:

Пусть скорость сухогруза равна , траектория – прямая, проходящая через точки A (в 1200), C (в 1300 ), D (в 1345 ), E (в 1400 ). По условию . Пусть  - высота в равнобедренном треугольнике , тогда она же и медиана. Поскольку , то , далее , и из теоремы Пифагора для двух треугольников

получаем систему уравнений

Решаем и получаем

M

A                  B                  C                           D          E

M

F                   G                     K                           L         N

Для буксира Омега:

Пусть скорость равна , траектория – прямая, проходящая через точки F (в 1200), K ( в 1300 ), L ( в 1345 ), N ( в 1400 ). По условию . Пусть  - высота в равнобедренном треугольнике , тогда она же и медиана. Поскольку , то , далее , и из теоремы Пифагора для двух треугольников

получаем систему уравнений

Решаем и получаем .

Вычисляем  и

. Видим, что . Значит, в 1345расстояние от маяка до Альфы было меньше, чем до Омеги, и, таким образом, действительно, Омегу можно было не увидеть с маяка, и это было возможно, если в 1345 точка D оказалась на отрезке ML. , .

Возможны два случая взаимного расположения траекторий движения сухогруза и буксира: 1) векторы скоростей сухогруза и буксира образуют  угол , 2) векторы скоростей сухогруза и буксира образуют угол

1)  . Рисунок, возможно, не точен (точка N может лежать по отношению к прямой AE где угодно, для дальнейшего это не важно)

y

M                                                                 x

A                    B                  C                           D            E

L     N

G                    K

F

. Введём систему координат с началом в точке M, осью Ox параллельной прямой AE. Тогда закон движения сухогруза Альфа такой

Здесь время отсчитываем от 1200.

Точка имеет координаты , а направляющий вектор прямой (он перпендикулярен вектору MG): .

Тогда закон движения буксира Омега такой

Расстояние между сухогрузом и буксиром равно . Найдём минимальное значение . В точке минимума производная равна 0. Имеем .

После вычислений получаем единственную стационарную точку  и,  следовательно, точку минимума ,  а минимальное расстояние равно

2) В той же системе координат закон движения сухогруза Альфа такой же

F

G

M

A                 B                   C                                 L    E

N

. Точка имеет координаты , а направляющий вектор прямой (он перпендикулярен вектору MG): .

Тогда закон движения буксира Омега такой

Расстояние между сухогрузом и буксиром также как и в  п. 1)  равно . Найдём минимальное значение . В точке минимума производная равна 0. Имеем .

После вычислений получаем единственную стационарную точку  и,  следовательно, точку минимума ,  а минимальное расстояние равно

Поставим несколько более общую задачу:

В плоскости две точки  и  двигаются прямолинейно и равномерно. Известны расстояния  и  от точки до точек  и  соответственно в определённые мометнты времени : .

(),. Найти минимальное расстояние между точками  и , если в момент времени  точки ,  и  лежали на одной прямой.

Воспользуемся теми же рисунками и рассчитаем траекторию и закон движения для каждой точки по отношению к точке .

Для точки :

Пусть скорость точки равна , траектория – прямая, проходящая через точки A (при ), C (при ),  D (при ), E (при ). По условию . Пусть  - высота в равнобедренном треугольнике , тогда она же и медиана. Поскольку , то , далее , и из теоремы Пифагора для двух треугольников  получаем систему уравнений

Решаем и получаем

.                              (1)

Для точки :

Пусть скорость точки равна , траектория – прямая, проходящая через точки F (при ), K (при ),  L (при ), N (при ). Решая аналогичную систему уравнений, получаем

(2)

Попутно получили ограничения .

Вычисляем  и, аналогично, получаем

. Видим, что, так как , имеем . Следовательно, при  точка  оказывается принадлежащей отрезку .

, и, аналогично, . Видим, что .

Возможны два случая взаимного расположения траекторий движения точек  и : 1) векторы скоростей точек  и  образуют  угол , 2) векторы скоростей точек  и  образуют угол .

Также как и в предыдущем случае введём систему координат с началом в точке  M и осью Ox, параллельной прямой AE. Тогда в случае 1) закон движения точки  такой

Точка имеет координаты , а направляющий вектор прямой (он перпендикулярен вектору MG): .

Тогда закон движения точки  такой

Расстояние между точками  и   равно . Найдём минимальное значение . В точке минимума производная равна 0. Имеем .

После вычислений получаем единственную стационарную точку  и,  следовательно, точку минимума ,  а минимальное расстояние равно

.                           (3)

Здесь , а  вычисляются по формулам (1), (2).

В случае 2) закон движения точки  такой же:

Точка  имеет координаты , а направляющий вектор прямой (он перпендикулярен вектору MG): .

Тогда закон движения точки  такой

Расстояние между точками  и   равно . Найдём минимальное значение . В точке минимума производная равна 0. Имеем .

После вычислений получаем единственную стационарную точку  и,  следовательно, точку минимума ,  а минимальное расстояние равно

.                        (4)

Здесь , а  вычисляются по формулам (1), (2).